## Slide 1: Funkce digitálních kamer

## Slide 2: Snímač
Obdobně jako u digitálního fotoaparátu máme možnost výběru kamer se snímačem CMOS nebo CCD.
Na trhu převládají kamery s CMOS snímačem.
Kvalitnější (a dražší) kamery mají tři snímače – pro každou barvu RGB vlastní snímač.
Rozlišení pro video bývá nejčastěji Full HD (1920*1080 px).
Pro fotorežim bývá rozlišení v řádu jednotek až desítek Mpx – stejně jako u fotoaparátů

## Slide 3: Objektiv
Jednou z nejdůležitějších funkcí objektivu je optická stabilizace.
Zoom – optický bývá obvykle do 20x, digitální pak o řád více (i 600x). Nezapomeňme, že digitální zoom je na úkor kvality obrazu – zvětšený výřez.
Světelnost objektivu – poměr vyjadřující množství propuštěného světla objektivem
Minimální vzdálenost, kterou kamera zaostří (jednotky až desítky cm)
Ohnisková vzdálenost – má vliv na „širokoúhlost“ záběru

## Slide 4: Další funkce
Rychlost závěrky – od 1/2 s do 1/2000 s. Delší časy se hodí při špatně osvětlených objektech, kratší časy se hodí pro natáčení rychle se pohybujících objektů.
Vyvážení bílé – je to funkce, která zajistí správné podání barev záběru. Například se hodí při osvětlením žárovkami (příliš teplé barvy) nebo při osvětlením zářivkami (naopak studené podání barev). Pro správné nastavení bílé je vhodné s sebou při natáčení mít bílou kartičku.
Předstižný záznam – kamera neustále předtáčí scénu (i několik sekund), takže nepřijdeme o začátek kvůli zpožděnému zmáčknutí spouště.

## Slide 5: Další funkce
Zaostřování
  Automatické – kamera se sama stará o to, který objekt bude ostrý a který rozmazaný. Zaměřuje obvykle okolí středu záběru.
  Ruční – kameraman sám určuje objekt k zaostření a míru zaostření. Slouží k tomu kroužek na objektivu. Ručním ostřením jsou vybaveny jen dražší kamery.
Hledáček
  Při natáčení na slunci je displej špatně viditelný, proto je vhodné použít hledáček. Ne všechny kamery jím však disponují.
  V případě, že dlouho točíme a máme unavené ruce, je točení s hledáčkem dobré v tom, že si můžeme kameru opřít o tvář.

## Slide 6: Další funkce
Projektor
  některé kamery jsou vybaveny projektorem
Externí mikrofon
  dražší kamery jsou vybaveny konektory pro připojení ext. mikrofonu
Displej
  obvykle dotykový – pro snadné ovládání menu
  má úhlopříčku kolem 3 palců (7,5 cm)
  je sklopný a otočný podél horizontální osy
Záznam
  na kamerách se dá nastavit různé datové toky a rozlišení pro záznam. Při nižších datových tocích se na kartu vejde více videa, ale má nižší kvalitu.

## Slide 7
Autor: Petr Machálek
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vzdělávací obor: Digitální technologie
Ročník: 9.
Období použití: 1. pololetí šk. roku
Vytvořeno: 26. 11. 2012
Způsob použití:
  DUM lze použít s projektorem při výkladu nového učiva, žáci mají při výkladu k dispozici počítače k vyhledávání upřesňujících informací.
  Dále je DUM žáky využíván při domácí přípravě.