## Slide 1: GPS

## Slide 2: GPS
Global Positioning Systém[1], zkráceně GPS
  je vojenský globální družicový polohový systém provozovaný Ministerstvem obrany Spojených států amerických.
  S jeho pomocí je možno určit polohu a přesný čas kdekoliv na Zemi nebo nad Zemí s přesností do deseti metrů.
  Přesnost GPS lze s použitím dalších metod ještě zvýšit až na jednotky centimetrů.
  Část služeb tohoto systému s omezenou přesností je volně k dispozici i civilním uživatelům.

## Slide 3: Princip činnosti
Zjednodušeně lze družicové polohové systémy popsat jako družicový rádiový dálkoměrný systém[2]:
  Dálkoměrný systém je takový, kdy se poloha nějakého objektu určuje ze vzdáleností od bodů se známou polohou.
  Např. v krajině může určit svoji polohu pomocí mapy a dalekohledu, který umí změřit vzdálenost od pozorovaného objektu. Dalekohledem změříme vzdálenost ke dvěma význačným objektům, které jsou zároveň na mapě a kružítkem na mapě nakreslíme kolem každého objektu kružnici o změřeném poloměru. Naše poloha je v jednom z průsečíků obou kružnic (existují dvě řešení).

## Slide 4: Princip činnosti
Zjednodušeně lze družicové polohové systémy popsat jako družicový rádiový dálkoměrný systém[2]:
  Rádiový systém pro měření určitého parametru využívá rádiových vln.
  „Rádiový dálkoměrný“ systém k měření vzdálenosti využívá rádiových vln takto: Do bodu se známou polohou je umístěn vysílač, který vysílá rádiové vlny s časovými značkami. V bodě, jehož poloha se měří, umístíme přijímač, který porovnává časové značky se svými „hodinami“. Tím je možno změřit zpoždění, tj. jak dlouho trvalo rádiové vlně, než k přijímači dorazila. Protože se radiové vlny pohybují známou rychlostí, stačí pro výpočet požadované vzdálenosti vynásobit změřené zpoždění touto rychlostí.

## Slide 5: Princip činnosti
Zjednodušeně lze družicové polohové systémy popsat jako družicový rádiový dálkoměrný systém[2]:
  Družicový je systém označován proto, že body se známou polohou jsou družice obíhající Zemi.
  Proto musí být v jejich vysílání nejen časové značky, ale i parametry dráhy dané družice, z nichž lze polohu při odeslání zprávy vypočítat.

## Slide 6: Civilní využití GPS
Typickými profesemi a odvětvími civilních uživatelů jsou[1]:
  doprava (pozemní doprava, letectví, námořnictvo, kosmické lety)
  geologie a geofyzika
  geodézie a geografické informační systémy
  archeologie
  lesnictví a zemědělství
  turistika a zábava
  přesný čas (<10-6s)
Foto: http://i.alz.cz/ImgW.ashx?fd=f10&cd=PP556c6 [3]

## Slide 7
Autor: Petr Machálek
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vzdělávací obor: Digitální technologie
Ročník: 9.
Období použití: 2. pololetí šk. roku
Vytvořeno: 17. 4. 2012
Způsob použití:
  DUM lze použít s projektorem při výkladu nového učiva, žáci mají při výkladu k dispozici počítače k vyhledávání upřesňujících informací.
  Dále je DUM žáky využíván při domácí přípravě.
Zdroje informací:
    [1] http://cs.wikipedia.org/wiki/GPS
    [2]http://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_dru%C5%BEicov%C3%BD_polohov%C3%BD_syst%C3%A9m
    [3] http://i.alz.cz/ImgW.ashx?fd=f10&cd=PP556c6