## Slide 1: Výroba oceli

## Slide 2: Nevýhody surového železa
vysoký obsah C, Si, S, P, O, N, H
je křehké
nedá se zpracovávat kováním a tažením

## Slide 3: Úprava surového železa na ocel = zkujňování
1) v konvektorech
horký vzduch (O2) je foukán otvory ve dně
nežádoucí prvky jsou odstraňovány oxidací
vzniklé oxidy unikají z taveniny (CO2, CO, SO2) nebo se stávají součástí strusky (P2O5, SiO2, MnO)

## Slide 4: Konvektor

## Slide 5: Úprava surového železa na ocel = zkujňování
2) v nístějových pecích
k surovému železu se přidává železný šrot
směs se taví při teplotě nad 1600˚C
pec je vyhřívaná topným plynem nebo elektrickým proudem

## Slide 6: Nístějová pec

## Slide 7: Druhy ocelí
vlastnosti oceli se dále zlepšují přídavkem některých kovů: Ti, V, Cr, Mn, Ni
- uhlíková ocel - plechy (konzervy, auta, dráty)
- nerezová ocel
- žáruvzdorná ocel (obráběcí stroje)
- tvrdá ocel (pancířové desky - trezory)

## Slide 8: Další zpracování oceli
mechanické - kování - válcování
tepelné - žíhání (ohřátí na 500 - 1200˚C, poté pozvolné ochlazování při asi 20˚C) - popouštění (ohřívání a následné pomalé ochlazování oceli) - kalení (ohřátí a rychlé ochlazení oceli)
kalená ocel je tvrdá a lámavá
popouštěná ocel je pružná
žíhaná ocel je povrchově tvrdá

## Slide 9: Výrobky z oceli

## Slide 10: Odpovězte na otázky
1) Co je to zkujňování?
Odpověď: proces odstraňování nekovových prvků (C, Si, S, P) ze surového železa oxidací kyslíkem
2) Jak vzniká popouštěná ocel a jak kalená ocel?
Odpověď: ocel se zahřívá na vysokou teplotu, při jejím pomalém chladnutí vzniká popouštěná ocel, při prudkém ochlazení vzniká kalená ocel

## Slide 11: Shrnutí Doplňte text
Surové železo je ……… vlivem vysokého obsahu některých prvků …, …, …, P, …, …, … . Úprava surového železa probíhá v ………, do nichž se vhání ……… ……… a nežádoucí prvky se ……… . Vzniklé oxidy unikají z ……… nebo se stávají součástí ……… . Při výrobě oceli v ……… pecích se přidává k surovému železu ……… ……… . Vlastnosti oceli se dále zlepšují přídavkem některých kovů - …, …, Cr, …, …, vznikají tak různé druhy oceli - ………, ………, ………, ……… . Ocel se dále zpracovává kováním, ………, žíháním, ……… a ……… .

## Slide 12: Řešení shrnutí
Surové železo je křehké vlivem vysokého obsahu některých prvků C, Si, S, P, O, N, H. Úprava surového železa probíhá v konvektorech, do nichž se vhání horký vzduch a nežádoucí prvky se oxidují. Vzniklé oxidy unikají z taveniny nebo se stávají součástí strusky. Při výrobě oceli v nístějových pecích se přidává k surovému železu železný šrot. Vlastnosti oceli se dále zlepšují přídavkem některých kovů - Ti, V, Cr, Mn, Ni, vznikají tak různé druhy oceli - uhlíková, nerezová, žáruvzdorná, tvrdá. Ocel se dále zpracovává kováním, válcováním, žíháním, popouštěním a kalením.

## Slide 13: Zdroje
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Castingiron.jpg/450px-Castingiron.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Melted_raw-iron.jpg/800px-Melted_raw-iron.jpg
http://home.tiscali.cz/chemie/images/konvertor.gif
http://home.tiscali.cz/chemie/images/nistej.gif
http://katedry.fmmi.vsb.cz/UMRTP/photo/profil.jpg
http://static.ostroj.upgates.com/1/1bef95o8ys4fc4830fbd6fc.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/Steel_wire_rope.png/479px-Steel_wire_rope.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/PetrinObservationTower.jpg/390px-PetrinObservationTower.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Sunset_Forth_Bridge.jpg/800px-Sunset_Forth_Bridge.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Sauerstoffflasche.jpg/321px-Sauerstoffflasche.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Knivmagnet.jpg/646px-Knivmagnet.jpg