## Slide 1: Využití elektromagnetu

## Slide 2: Elektromagnetické relé[1]
je příkladem využití elektromagnetu v zařízení, které je důležitým prvkem v soustavách automatizace. Princip činnosti je na obrázku.
V blízkosti elektromagnetu tvořeného cívkou (1) a jádrem (2) z magneticky měkké oceli je pohyblivá kotva (3), rovněž z magneticky měkké oceli. Kotva se dotýká pružných kontaktů (4), k nimž je připojen obvod ovládaného zařízení.
Začne-li elektromagnetem procházet ovládací proud, kotva relé se přitáhne k jádru cívky a sepne pružné kontakty. Tím je ovládané zařízení uvedeno do chodu. Přitom k přitažení kotvy postačuje mnohem menší ovládací proud, než je proud, který prochází obvodem ovládacího zařízení

## Slide 3: Jistič[2]
jistič rozepne kontakty při zahřátí jističe nad dovolenou teplotu dlouhodobým průchodem zvýšeného proudu
jistič rozepne kontakty při náhlém proudovém nárůstu
Proud postupně prochází rozpojovatelnými kontakty, cívkou bimetalu a cívkou elektromagnetu. Vznikne-li v obvodu zkrat, pak zkratový proud uvede v činnost relé, jeho jádro přitáhne kotvu, západka se uvolní, pružina rozpojí kontakty a obvod se přeruší.
Prochází-li obvodem delší dobu větší proud, než je proud přípustný, bimetal se postupně zahřívá, prohne se tak, že nadzvedne kotvu a pak se opět západka uvolní, pružina rozpojí kontakty a obvod se přeruší.

## Slide 4: Elektrický zvonek[3]
Vznik magnetického pole kolem elektromagnetu a přitažení kotvy k elektromagnetu. (Tím se zároveň přeruší obvod, elektromagnet ztratí své magnetické účinky.)
Kotva se vrátí do původní polohy. (Znovu se uzavře obvod.)
Po uzavření obvodu se periodicky velmi rychle opakují dva kroky, tato konstrukce se označuje jako Wagnerovo kladívko.

## Slide 5
Autor: Petr Machálek
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obor: Fyzika
Ročník: 9.
Období použití: 1. pololetí šk. roku
Vytvořeno: 17. 9. 2012
Způsob použití:
  DUM lze použít s projektorem při výkladu nového učiva.
  Dále je DUM žáky využíván při domácí přípravě.
Zdroje informací:
    [1] http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/298-elektromagneticke-rele
    [2] http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/329-jistice
    [3] http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvonek