## Slide 1: Vznik střídavého proudu

## Slide 2: Vznik střídavého el. proudu
Elektrický proud – usměrněný pohyb volných elektricky nabitých částic nebo těles.
Stejnosměrný elektrický proud:
  velikost je konstantní
  směr je konstantní
  zdroje jsou galvanické články a baterie, dynama
Střídavý elektrický proud:
  druh elektrického proudu, u kterého se mění jeho směr a velikost v čase
  nejčastější závislost na čase je harmonická (sinus)
  zdroje jsou alternátory (střídavé generátory)

## Slide 3: Vznik střídavého el. proudu
Otáčí-li se závit cívky v magnetickém poli permanentního magnetu, indukuje se do vodiče elektromotorické napětí, v uzavřeném obvodu el. proud. Elektrický proud je sbírán uhlíkovými kartáči přiléhajícím k vodivým prstencům.
Obr.: http://elektross.gjn.cz/obrazky/generator1.gif [1]

## Slide 4: Praxe: trojfázový zdroj střídavého el. proudu
V praxi se nepoužívá otáčivá cívka a statický magnet, ale naopak, otáčivý magnet umístěný mezi tři cívky (nebo 6, 9, 12…). V každé z nich zvlášť se indukuje el. napětí; vzájemně jsou fázově posunuta o 120°, viz obr.
Obr.: http://elektross.gjn.cz/obrazky/generator2.gif [2]
Obr.: http://elektross.gjn.cz/obrazky/generator5.gif [3]

## Slide 5
Autor: Petr Machálek
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obor: Fyzika
Ročník: 9.
Období použití: 1. pololetí šk. roku
Vytvořeno: 13. 10. 2012
Způsob použití:
  DUM lze použít s projektorem při výkladu nového učiva.
  Dále je DUM žáky využíván při domácí přípravě.
Zdroje informací:
    [1] http://elektross.gjn.cz/obrazky/generator1.gif
    [2] http://elektross.gjn.cz/obrazky/generator2.gif
    [3] http://elektross.gjn.cz/obrazky/generator5.gif