## Slide 1: PN přechod v el. poli

## Slide 2: PN přechod v el. poli
Nejprve zapojíme PN přechod tak, aby kladné napětí bylo na polovodiči typu N
PN přechod
volný elektron
volná díra
záporná oblast kolem akceptorů
kladná oblast kolem donorů
P
N
+

## Slide 3: PN přechod v el. poli
Nejprve zapojíme PN přechod tak, aby kladné napětí bylo na polovodiči typu N
PN přechod
volný elektron
volná díra
záporná oblast kolem akceptorů
kladná oblast kolem donorů
P
N
+
Volné nosiče nábojů jsou přitahovány opačným nábojem elektrod zdroje a vyprázdněná oblast se rozšíří. PN přechod je v závěrném směru.

## Slide 4: PN přechod v el. poli
Nyní zapojíme PN přechod tak, aby kladné napětí bylo na polovodiči typu P
PN přechod
volný elektron
volná díra
záporná oblast kolem akceptorů
kladná oblast kolem donorů
P
N
+
Volné nosiče nábojů jsou přitahovány opačným nábojem elektrod zdroje a vyprázdněná oblast se zúží. PN přechodem neprotéká el. proud, protože díry a elektrony narazily na bariéru el. pole vyprázdněné oblasti.

## Slide 5: PN přechod v el. poli
Nyní zapojíme PN přechod tak, aby kladné napětí bylo na polovodiči typu P a toto napětí zvýšíme.
PN přechod
volný elektron
volná díra
záporná oblast kolem akceptorů
kladná oblast kolem donorů
P
N
+
Volné nosiče nábojů jsou přitahovány opačným nábojem elektrod zdroje a vyprázdněná oblast zmizí. PN přechodem protéká el. proud, říkáme, že je zapojen v propustném směru.

## Slide 6: PN přechod v el. poli
Zjišťujeme, že elektrický proud může protékat přes PN přechod pouze jedním směrem, tedy v případě, že kladné napětí zdroje je připojeno ke krystalu s vodivostí typu P.
Využití např.:
  Diody
  Tranzistory
  Tyristory
  Triaky

## Slide 7
Autor: Petr Machálek
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obor: Fyzika
Ročník: 9.
Období použití: 1. pololetí šk. roku
Vytvořeno: 27. 11. 2012
Způsob použití:
  DUM lze použít s projektorem při výkladu nového učiva.
  Dále je DUM žáky využíván při domácí přípravě.
Zdroje informací: vlastní